## Slide 1: От руды до моста!
9-11 класс

## Slide 2: Как рождается рельса? Технологическая цепочка
Контроль качества
Добыча железной руды
Выплавка чугуна
Обогащение и агломерация руды
Отгрузка готовой продукции
Термическая обработка
Производство проката
Производство стали

## Slide 3: Добыча железной руды
Открытым способом (для крупных месторождений с высоким содержанием железа) – например карьер, Качканар, ЕВРАЗ КГОК
Очистка поверхности от породы и почвы.
Выемка руды экскаваторами, погрузка в самосвалы.
Транспортировка на обогатительную фабрику.
Подземным способом (для глубоких залежей)
Сверление шахт и выработок.
Взрывные работы для разрушения породы.
Подъём руды на поверхность конвейерами или подъёмниками.

## Slide 4: Обогащение руды
Обогащение: повышение содержания железа в руде за счёт удаления бесполезных примесей.
Методы:
    Гравитационное обогащение: Использование различий в плотности минералов.
    Флотация: Разделение минералов по их поверхностным свойствам.
    Магнитная сепарация: Отделение магнитных минералов от немагнитных.
Результат: Получение концентратов с высоким содержанием железа (60–70%).

## Slide 5: Агломерация руды
Агломерация: получение гранул руды, удобных для доменной печи.
Процесс:
    Смешивание концентрата с добавками (известь, кокс).
    Формирование гранул на барабане или ленте.
    Сушка и обжиг гранул в агломерационной машине.
Результат: Агломерат — пористые гранулы размером 5–30 мм.

## Slide 6
Цель – производство чугуна из железорудного сырья с использованием кокса в доменной печи (высотой до 100 м!).
Процесс:
Зарядка: Засыпка агломерата, кокса и известняка сверху.
Нагрев: Горение кокса при температуре до 2000°C.
Плавление шлакообразующих веществ.
Сбор продуктов: Жидкий чугун собирается в нижней части, шлак — выше.
Выплавка чугуна

## Slide 7
Цель: производство стали и ванадиевого шлака из чугуна и металлолома.
Процесс:
Заливка чугуна в конвертер.
Подача кислорода через сопло для окисления углерода.
Добавление легирующих элементов (марганец, хром).
Слив готовой стали в ковш.
Результат: Сталь с заданными механическими свойствами.
Производство стали

## Slide 8
Сортовой прокат: получение стальных профилей нужного сечения.
Процесс:
Разогрев заготовки до 1200°C.
Прокатка через валки сформированных профилей.
Охлаждение и резка на мерные длины.
Листовой прокат: получение тонких листов и полос.
Процесс:
Прокатка слитков через валки с уменьшающимся зазором.
Охлаждение и намотка на бабины.
Гальванизация или покрытие защитными слоями.
Производство проката

## Slide 9: Строительные проекты
ЖК Ривер Парк, Москва
Мост в составе Широтной магистрали скоростного движения, Санкт-Петербург

## Slide 11: Инженерное соревнование. Проволочный мост
Создать мост из проволоки и дерева, который выдержит максимальную нагрузку.
Проектирование (15 минут)
Обсудите: какой тип моста построить: арочный, ферменный, балочный или подвесной? Как использовать проволоку и дощечки для распределения нагрузки?
Нарисуйте эскиз: укажите размеры, места крепления проволоки и расположение дощечек.
Критерии:
Мост должен иметь длину не менее 1 м
Прочность: Мост должен выдержать вес не менее 1 кг .
Эффективность: Чем меньше материалов использовано — тем лучше!
Качество сборки: Аккуратные соединения, отсутствие лишних деталей.

## Slide 12: Проверка на прочность
Критерии:
Мост должен иметь длину не менее 1 м
Прочность: Мост должен выдержать вес не менее 1 кг .
Эффективность: Чем меньше материалов использовано — тем лучше!
Качество сборки: Аккуратные соединения, отсутствие лишних деталей.

## Slide 13: Как рождаются рельсы?
Контроль качества
Добыча железной руды и сырья
Производство чугуна
Доставка на производство
Отгрузка готовой продукции
Термическая обработка
Производство проката
Производство стали

## Slide 14
Инженер по обслуживанию теплотехнического и энергетического оборудования Донор жизненно важных источников на производстве. Он разрабатывает автоматизированные системы управления теплоснабжением и водоснабжением для обеспечения технологических процессов. Без этого специалиста не заработает цех, не запустится доменная печь, встанет прокатный стан.

## Slide 15
Инженер-технолог металлургического производства. Организует процесс выпуска металла. Зорко следит за всеми параметрами. Четко контролирует выполнение технологии и показатели качества. А если необходимо, вносит изменения, чтобы повысить качество продукции. А еще ищет и разрабатывает новые методики, участвует в экспериментальных и исследовательских работах.

## Slide 16
Специалист по автоматизации систем управления технологическим процессом.
Его можно сравнить с дирижером симфонического оркестра. Он виртуозно налаживает и регулирует производственные процессы так, чтобы каждый участник максимально легко выполнял свою работу. Например, наблюдал за показателями у экрана, а не ходил по цехам. Специалист АСУТП работает с программным обеспечением технических комплексов под определенные направления автоматизации.

## Slide 17
Сталевар.
Разбирается в технологиях сталеварения, ведет технологический процесс производства чугуна, стали, ферросплавов

## Slide 18: Какая профессия интереснее?